## Slide 1
LACP
Network / Server

## Slide 2
contents
Link Aggregation
LACP
What
How
Conclusion
LACP의 작동 방식
결론 및 정리

## Slide 3
Link Aggregation
다중화
여러 링크를 병렬로 묶음으로써 링크 중 하나가 실패할 시 다른 링크를 통해 우회 가능
What
대역폭 증가
여러 링크를 병렬로 묶음으로써 전송 대역폭 증가
여러 물리적 링크를 묶어 하나의 논리적 링크로 만드는 기술
전송 성능 향상
Load – Balancing 을 통한 트래픽 분산으로 성능 향상

## Slide 4
LACP
IEEE 802.3ad
2000년 최초 802.3ad 표준으로 제정
What
IEEE 802.1AX
802.1 계층 일부 프로토콜들이 802.3 하위 계층에 위치해 문제 발생,
2008년 802.1AX 로 내용 변경 없이 계층 이동
Link Aggregation Control Protocol
Link Aggregation이 제조사 별로 다른 방식으로 작동해
서로 호환되지 않는 문제를 해결하기 위해 표준으로 제정

## Slide 5
LACP 의 작동 방식
How
MAC SubLayer 에 위치해 물리적 링크를 논리적으로 묶음
LACP Mode
Active
포트 연결이 감지되면 LACPDU 송신
이때 LACPDU 응답이 있을 경우, LACP로 구성
Passive
LACPDU 를 수신하면, 송신자에게 LACPDU 응답
LACPDU 를 먼저 송신하지는 않음

## Slide 6
LACPDU
What
LACP Data Unit
LACP를 구성하기 위해
출발지 주소, 목적지 주소, 타입, 버전 정보 등을 매초 주고 받음
TLV #1 Actor Info. (송신자 정보)
출발지 MAC 주소, 포트, 상태 정보 등을 담고 있음
TLV #2 Partner Info. (수신자 정보)
목적지 MAC 주소, 포트, 상태 정보 등을 담고 있음
TLV #3 Collector Info. (로드 밸런싱 정보)
로드 밸런싱을 사용할 경우, 나눠져 전달된 데이터의 정보를 담고 있음
TLV #4 Terminator Info.
LACP 프레임의 끝

## Slide 7
LACP 의 작동 방식
How
Switch
Server
NIC 0
NIC 1
Port 1
Port 2
LACPDU 송신
LACPDU 송신
Active Mode
Passive Mode
LACPDU 응답
LACPDU 응답
LAG (Link Aggregation Group) 구성 완료

## Slide 8
LACP 의 작동 방식 (다중화)
How
Switch
Server
NIC 0
NIC 1
Port 1
Port 2
데이터 송신 불가능
Active Mode
Passive Mode
정상 포트 이용하여 데이터 송신
LAG

## Slide 9
LACP 의 작동 방식 (대역폭)
How
Switch
Server
1000Mbps
PC 1
PC 2
1000Mbps
1000Mbps
500Mbps
500Mbps

## Slide 10
LACP 의 작동 방식 (대역폭)
How
Switch
Server
NIC 0
NIC 1
Port 1
Port 2
PC 1
PC 2
1000Mbps
1000Mbps
1000Mbps
1000Mbps
1000Mbps
1000Mbps
LAG

## Slide 11
결론 및 정리
Conclusion

## Slide 12
감사합니다